## Slide 1: 地质与矿业工程基础（二）
第二部分 固体矿产

## Slide 2: 内容提要
第五章 矿床基础知识
第一节 矿场及有关基本概念
第二节 成矿作用与矿床成因类型
第六章 固体矿场勘查基础
第一节 概述
第二节 固体矿场勘查技术方法与手段
第七章 固体矿床采矿基础
第一节 采矿概述
第二节 露天开采
第八章 固体矿床选矿基础
第三节 矿床的工业类型
固体矿产资源储量
第三节 地下开采
第一节 选矿概述
第二节 选矿的基本过程

## Slide 3: 第五章 矿床基础知识
第一节 矿床及有关基本概念
一、矿床
二、矿体
第二节 成矿作用与矿床成因类型
一、成矿作用
二、矿床成因类型
第三节 矿床的工业类型
矿床的工业类型
决定矿床工业类型的因素
三、矿石
主要矿产品的矿床工业类型

## Slide 4: 第一节 矿床及有关基本概念
一、矿床
矿床的基本概念
矿床的种类
二、矿体
矿体与围岩
矿体形态与产状
三、矿石
矿石与脉石
矿石的矿物组成
矿石的结构与构造

## Slide 5: 一、矿床
矿床的基本概念
矿床室指地壳中由地质作用形成的，所含物质在当前经济条件下能被开采利用的综合地质体。
一个矿床至少由一个矿体组成，也可以由两个或多个，甚至几十个至几百个矿体组成。
矿床的种类
按照物态可分为固体矿床、液体矿床（石油、热卤水和地下水）和气体矿床（天然气）
按矿产性质和工业利用情况分为金属矿床、非金属矿床（耐火黏土、萤石和能源矿床（石油、煤和天然气）
按矿床成因分为内生矿床、外生矿床、变质矿床。还可分为岩浆作用、气化-热液作用、风化作用和沉积作用、变质作用形成的矿床

## Slide 6: 二、矿体
矿体是由矿石组成的地质体，是矿床的基本组成单位，是矿山开采和利用的对象。
矿体
矿体和围岩
矿体
围岩
矿体形态与产状
矿体形态
矿体的产状
概念
分类
等轴状矿体
板状矿体
柱状矿体
矿体的空间位置
矿体的埋藏深度
矿体与围岩层理、片理的关系
矿体与岩浆岩的空间关系
矿体与控矿构造的空间关系
其中：矿床的成因、成矿流体持续供给情况、围岩性质与控矿构造等条件是最重要的因素，对矿体的形态和产状起决定作用。

## Slide 7: 二、矿体
矿体与围岩
矿体的形态与产状

## Slide 8: 矿体与围岩
矿体是在地壳演化过程中形成的、占有一定空间位置，并由矿石组成的地质体，是矿场的基本组成单位，是矿山开采和利用的对象。
矿体的矿物成分通常是不均匀分布的，沿着矿体的走向和倾向往往会有较大的变化，在局部地段可能矿石矿物相对集中，矿石品位增高，因而形成富矿或者富矿体。
矿体周围的和岩体周围的岩石均称围岩。
矿体的围岩是指在当前技术经济条件下，无实际开采利用价值的岩石。
矿体与围岩的界限可以是清晰的，也可以是模糊的、逐渐过渡的。

## Slide 9: 矿体的形态与产状
矿体形态是指矿体在地壳中占据空间的几何形态，如层状、脉状、投名状等。矿床的形态由多种控矿因素决定，不同成因的矿场，其控矿因素不同，矿体的形态也相应不同。研究矿床的形态，对了解控矿因素、确定矿床成因、成矿过程和进行矿床合理勘查及开采都有很重要的意义。
矿体的产状是指矿体产生的空间未知和地质环境。主要包括矿体的空间未知、矿体的埋藏深度、矿体与围岩层理、片理的关系，矿体与岩浆岩的空间关系，矿体与控矿构造的空间关系等。

## Slide 10: 矿体形态分类
等轴状矿体。指三周在空间大致均衡延伸的矿体。等轴状矿体是由岩浆分凝作用、充填交代作用和风化淋滤堆积等方式形成的。根据其大小不同赋予不同名称：矿囊（10余米到数十米）、矿巢（几米）、矿袋（再小的）。
板状矿体。是两个方向延伸较大，另一个方向延伸较小的矿体。最典型的是矿层和矿脉。
柱状矿体。指一个方向延伸很大，另外两个方向延伸较小的矿体，包括矿柱、矿筒、矿管等，主要是hi由火山岩浆爆发作用和热液充填交代作用形成

## Slide 11: 矿体的产状
矿体的空间结构
对于形态贵的的板状矿体，是指矿体的走向、倾向和倾角。
对凸镜状、扁豆状以及柱状矿体，除了测量其走向、倾向和倾角外，还要测量其侧状角和倾伏角，以便准确判定其位置。
矿体的埋藏深度
主要研究矿体露出地表还是隐伏于地下、埋藏深度如何。
矿体大部分露出地表，或由于产出浅经玻璃后可以开采的，称为露天矿。
矿体与围岩层理、片理的关系
主要研究矿体是沿着围岩的层理、片理呈整合产出，还是穿切围岩的层理或片理。
矿体与岩浆岩的空间关系
矿体与控矿构造的空间关系
万元隐伏的称为隐伏矿货称盲矿体。
主要研究矿体产于岩石内，还是缠在岩石与围岩的接触带或位于岩体的围岩中，或者矿体产仔火山岩组合的哪类火山岩中。
主要研究矿体产于构造中的部位，与褶皱、断裂、破碎带、滑脱面、裂隙、节理等在空间上的位置关系。
影响矿体形态和产状的地质因素很多，其中矿床的成因、成矿流体持续供给情况、围岩性质与控矿构造等一熬就爱你是最重要的因素，对矿体的形态和产状起决定作用。

## Slide 12: 三、矿石
矿石与脉石
矿石的概念
脉石的概念
矿石的矿物组成
矿石是从中可以提取有用组分的矿物集合体
矿物的交生关系
矿石的结构与构造
矿石结构
矿石构造
矿石的品位与品级
矿石品位
矿石品级
共生组分和伴生组分

## Slide 13: 矿石与脉石
矿石
矿石是指在现有技术和经济条件下，能从中提取有用组分或其本身具有可利用特性的自然矿物集合体。矿物一般由矿石矿物和脉石矿物两部分组成。
脉石
脉石一般泛指矿体中的不可被利用的矿物集合体和岩石。包括围岩的碎块、夹石和脉石矿物，它们哦你歌唱在矿床开采和选矿过程中都被废弃。
夹石是指矿体内部或矿体面不符合工业要求的岩石，其厚度大于夹石剔除厚度时，必须从矿体中剔除。
矿石矿物是指可被利用的金属和非金属矿物。脉石矿物是指矿体中不能被利用的矿物。矿石矿物和脉石矿物的划分是动态的、相对的，也是针对具体的矿床而言的。
矿体中围岩碎块和夹石含量过多时，开采时会相对降低矿石品位，一般常称其为矿石贫化。。

## Slide 14: 矿石的矿物组成
矿石是从中可以提取有用部分的矿物集合体。有些矿石成分较简单，或是单一矿种，如铁矿石、锰矿石；有些成分较复杂，同时含有几种有用矿物，如铅锌矿石。
在研究矿石的矿物组成时，要研究矿物的觉生关系。经常规律性共生的一些矿物构成矿物共生组合，它们是在同一时期、相同条件下形成的矿物；如果是偶然出现在一起的几种矿物称为伴生矿物，它们可以在不同条件下形成的。

## Slide 15: 矿石的结构与构造
矿石结构
矿石结构是矿物颗粒的形态、相对大小及其嵌布关系等所显示的形态特征。
矿石结构的形态类型主要反映矿石矿物颗粒额度形貌特点。
矿石构造
矿石构造是矿物集合体的星耀、相对大小及其空间相互关系所反映出来的形态特征。
矿石构造包括矿物颗粒与矿物集合体的结合关系所反映的形态特征。
由于成矿作用与成矿条件的复杂性，不同成因分矿床有不同的矿石结构。
不同成因的矿床，有不同的矿物构造

## Slide 16: 矿石的品位与品级
矿石品位
矿石品位是指单位体积或单位质量矿石中有用组分的含量，是衡量矿石质量好坏的主要指标。
边界品位。是用来圈定矿体边界的单个样品有用组分含量的最低要求，用来划分矿石与非矿石界限的临界品位。。
矿石品级
矿石品级是矿石工业品级的简称。
是根据矿石的有用组分、有害组分的含量，物理性能、质量额度差异以及不同用途的要求等，对同一个工业类型的矿石所划分的不同等级。
工业品位。是指在耽搁工程中单矿层或者储量计算的既定地块中，有经济效益的有用组分的最低平均含量。用来确定经济上可采货经济平衡的品位（采矿利润为0）。
对于金属矿石，常根据金属元素、有益和有害组分来划分工业等级
对于某些非金属矿石，主要根据矿石或矿物的工艺技术特性以及不同用途和加工方法进行划分。

## Slide 17: 第二节 成矿作用与矿床成因类型——成矿作用
内生成矿作用
主要是地球内部热能的影响导致形成矿床的各种地质作用
包括岩浆成矿作用、伟晶岩成矿作用、接触交代成矿作用或热液成矿作用
外生成矿作用
是在地表、近地表环境中，在太阳能的作用下，水圈、大气圈、生物圈和岩石圈表层相互作用导致的成矿作用。
外生成矿作用主要分为风华成矿作用和沉积成矿作用。
变质成矿作用
是由于原有的岩石和矿床因所处的地质环境发生变化，在温度、压力和其他热动力条件下发生的岩石矿物成分、化学成分、结构和构造改变，从而形成新的矿床的作用。
成矿物质主要来源于近地表岩石的风化产物，此外，火山喷发活动和生物活动也能提供物质来源。

## Slide 18: 第二节 成矿作用与矿床成因类型——矿床成因类型
简明矿床成因 |  |  | 
岩浆矿床 | 早起岩浆矿床 | 沉积矿床 | 机械沉积矿床
 | 晚期岩浆矿床 |  | 化学和生物化学沉积矿床
 | 熔离矿床 |  | 生物化学沉积矿床
伟晶矿床 | 伟晶矿床 |  | 蒸发沉积矿床
气化-热液矿床 | 接触交代矿床 |  | 火山-沉积矿床
 | 热液矿床 | 变质矿床 | 受变质矿床
风化矿床 | 残积矿床 |  | 变成矿床
 | 残余矿床 |  | 
 | 淋积矿床 |  | 

## Slide 19: 第三节 矿床的工业类型
一、概述
二、决定矿床工业价值的因素
三、主要矿产的矿床工业类型

## Slide 20: 一、概述
矿床的工业类型是根据矿床的成因类型、工业意义、经济价值及其代表性，矿石的矿物或元素建造，矿床的形态、产状及其与构造关系和围岩性质等因素所划分的矿床类型。
划分矿床工业类型可一突出有重要意义的矿床类别，作为矿床勘探和研究工作的重点，一边深入研究它们的地质特点、形成作用、分布规律及工业利用条件等，为对快毫升地开发矿产资源服务。

## Slide 21: 二、决定矿床工业价值的因素
矿床本身的特征和性质
矿体的形态、产状和储量
矿石的质量（品位、有益和有害物质组分含量）
社会经济发展对矿产资源的需求及市场价格
社会经济发展过程中对各类矿产资源的需求量
国内外市场价格、供求状况
矿床开采条件及环境因素
矿区及其附近的动力资源
交通运输和粮食、电力与劳动力供应
矿石综合利用价值
矿床开采、选矿、冶炼技术
水文地质和工程地质条件
矿床开发过程中对环境的影响

## Slide 22: 三、主要矿产的矿床工业类型
铁矿床工业类型
受变质型铁矿床
晚期岩浆岩型铁矿床
铜矿床工业类型
斑岩型铜矿床
矽卡岩型铜矿床
金矿床工业类型
岩金（石英脉型金矿床、破碎带蚀变岩型金矿床、细脉侵染型金矿床）
砂金
沉积岩型铁矿床
矽卡岩型铁矿床
火山岩型铁矿床
风化淋滤型铁矿床
岩浆岩型铜矿床
层状型铜矿床
火山岩中的块状硫化物铜矿床
锰矿床工业类型
铅锌矿床工业类型
铝土矿矿床类型
钨矿床工业类型
磷矿床工业类型
硫矿床工业类型
粘土矿床工业类型
盐类矿床工业类型
海相沉积型锰矿床
火山喷发-沉积型锰矿床
风化型锰矿床
现代深海沉积的锰矿床
与岩浆侵入活动有关的铅锌矿床
与火山活动有关的铅锌矿床
与热水（卤水）活动有关的铅锌矿床
与沉积变质作用活动有关的铅锌矿床
与表生氧化作用有关的铅锌矿床
红土型铝土矿矿床
古风化壳-沉积型铝土矿矿床
堆积型铝土矿矿床
矽卡岩型钨矿床
石英脉型钨矿床
斑岩型钨钼矿床
沉积再造侵染型钨矿床
沉积型磷块岩矿床
变质型磷灰石岩盐矿床
岩浆型磷灰石盐矿床
风化型磷矿床
自然硫矿床
硫铁矿矿床
热液蚀变型粘土矿床
风化型粘土矿床
沉积型粘土矿床
现代盐湖类矿床
古代固体盐类矿床

## Slide 23: 第六章 固矿产勘查基础
第一节 概述
一、固体矿产勘查目的与原则
二、固体矿产勘查阶段
第二节 固体矿产勘查技术方法与手段
一、地质填图
第三节 固体矿产资源储量
一、固体矿产资源储量分类
二、固体矿产资源储量估算基础
三、固体矿产勘查类型
四、各勘查阶段工作要求
二、重砂测量
三、地球物理方法
四、地球化学方法
五、遥感方法
六、探矿工程
三、固体矿产资源储量报告

## Slide 24: 第一节 概述
固体矿产勘查目的与原则
矿产勘查目的
矿产勘查的原则
固体矿产勘查阶段
普查
详查
固体矿产勘查类型
确定勘查类型的目的
勘查类型的划分和确定
哥勘查阶段的工作要求
勘探
金属和非金属矿床
详终、普终报告
详终程度、普终程度

## Slide 25: 固体矿产勘查的目的和原则
矿产勘查目的
发现和评价可供近一步勘查或开采的矿床（体）
为勘查金额开发决策提供相关地质信息
矿产勘查原则
绿色勘查原则
因地制宜原则
最终为矿山建设设计提供必要的资料
以降低矿床开发的投资风险，获得合理的经济效益
循序渐进原则
全面研究原则
综合评价原则
经济合理原则

## Slide 26: 固体矿产勘查阶段
普查
矿产勘查的初级阶段
通过有效勘查手段和稀疏取样工程，发现并初步查明矿床（体）的地质特征以及矿石加工选冶性能，初步了解开采技术条件
详查
矿产勘查的中级阶段
通过有效勘查手段、系统取样工程和试验研究，基本查明矿床基本特征、矿石加工选冶性能及开采技术条件
勘探
矿产勘查的高级阶段
开展概略研究，估算资源量，为矿山建设设计提供依据
开展概略研究，估算推断资源量，提出可供详查的范围
对项目进行初步评价，作出是否具有经济开采远景的评价
开展概略研究，故断推断资源量和控制资源量，提出可供勘探的范围
可以开展预可行性研究或可行性研究，估算储量，做出是否具有经济价值的评价
有效勘查手段、加密取样研究和深入试验研究，详细查明矿床地质特征、矿石加工选冶性能以及开采技术条件
可以开展预可行性研究或可行性研究，估算储量，详细评价项目的经济意义，作出矿产资源开发是否可行的评价

## Slide 27: 固体矿产勘查类型
确定勘查类型的目的
矿床勘查类型简称勘查类型，是在矿体地质研究和总结以往矿床勘查经验的基础上，按照狂促行的主要地质特点及其对勘查工作的影响，将相似特点的矿床加以理论综合与概况而划分的类型
确定勘查类型的目的，在于正确选择勘查方法和手段，合理确定勘查工作间距和部署勘查工程，对矿床进行有效控制，对矿体放入连续性进行有效查定。
勘查类型的划分和确定
勘查类型一般根据矿体规模的大小、形态和内部结构复杂程度、厚度稳定程度、矿石有用组分分部的均匀程度、构造复杂程度等主要地质因素划分为简单类型（Ⅰ）、中等类型（Ⅱ）、复杂类型（Ⅲ）等3种类型。
鉴于地质因素的复杂性，允许有简单-中等类型、中等-复杂类型等过渡类型。
去定勘查类型时，应从矿体的整体规模入手，根据各矿体的地质特征确定各矿体的勘查类型，根据主要矿体特征和空间关系确定矿床勘查类型。

## Slide 28: 各勘查阶段的工作要求
需要特别关注的是供矿山建设涉及的复杂和小型矿床的勘查工作要求。
金属和非金属复杂矿床是指Ⅲ型勘查类矿床中，在基本勘查工程间距基础上加密后仍难以探求探明资源量或用基本勘查工程间距仍难一探求空一资源量的矿床。复杂的大、中型矿床，在基本勘查工作间距基础上加密控制仍不能探求探明资源量的，可只探求到控制资源量，提交详终报告，作为矿山建设设计的依据。复杂的小型矿床，在基本勘查工作间距基础上加密控制仍不能探求探明资源量的，可只探求推断资源量，提交普终报告，作为矿山生产阶段边产边探的依据。
详终、普终报告作为矿山建设设计的地质依据，应充分考虑地质风险，一般步一建设大、中型矿山。

## Slide 29: 第二节 固体矿产勘查技术方法与手段
地质填图
重砂测量
地球物理方法
地球化学方法
遥感方法
探矿方法

## Slide 30: 一、地质填图
基本概念
地质填图，也称为地质测量，是通过添置各种不同比例尺的地质图样，按各勘查阶段要研究勘查区内地层、岩石、构造、蚀变带、矿（化）体、主要含建等其他各种地质体的分布及特征，研究勘查区内水文地质、工程地质、环境地质等开采条件，为矿产勘查提供基础资料。
地质填图的比例尺
小比例尺（1:100万-1:50万）：一般是在地质上空白区或研究程度较低地区进行；或为了获得系统全面的基础地质矿产资料
中比例尺（1:20万-1:5万：一般是根据小比例尺地质填图活泼根据已有地质矿产资料所确定的成矿远景地段及已知矿区外围开展中比例尺地质填图。
地质填图的特点
直观性
基础性
大比例尺（1:1万或更大）：一般是在矿区范围内开展的精度较高的地质填图工作。
直接性
综合性

## Slide 31: 二、重砂测量
基本概念
以重砂取样为主要手段，以实现追索寻找砂矿和原生矿为主要目的的一种地质找矿方法。
相对密度小于3的砂矿物为轻纱矿物
重砂测量的过程
采集样品
重砂分析和综合整理
重砂测量的特点
是一种经济、简便、有效的找矿方法
适用于水系发育的地区
相对密度大于3的矿物为重砂矿物（主要由重砂矿物组成的松散集合体）
从天然松散沉积物中洗出来的重砂为自然重砂。
发现并圈出矿产机械分散晕（有用矿物的重砂异常）
近一步追索原生矿床或砂矿床
主要用来寻找某些有色金属、稀有及放射性元素、贵金属、铬、钛、金刚石等矿床
一般在普查阶段进行，为寻找非能源固体矿产提供地质依据

## Slide 32: 三、地球物理方法
方法种类 |  | 优、缺点 | 应用条件
放射性测量法 |  | 方法简便，效率高 | 探测对象要具有放射性
磁法（磁力测量） |  | 效率高、成本低、效果好。航空磁测在短期内能进行大面积测量 | 探测对象应略有磁性或显著的磁性差异
自然电场法 |  | 装备较简便，测量仪器简单，轻便、快速、成本低 | 探测对象是能形成天然电场的硫化物矿体或低阻地质体
中间梯度法（电阻率法） |  |  | 探测对象应为电阻率较高的地质体
中间梯度装置的激发极化法 |  | 不论电阻率与围岩差异均有明显反应，其他方法难以找到的能发挥其独特的优点 | 在寻找硫化矿时石墨和黄铁矿时主要的干扰因素，应尽量避免
电剖面法 | 联合剖面法 | 装置不好移动，工作效率低 | 
 | 对称四级剖面法 | 对金属矿床不如中间梯度和联合剖面法 | 
 | 偶极剖面法 | 主要缺点是一个矿床可出现两个异常，使曲线变得复杂 | 
电测探法 |  | 可了解地质剖面随深度变化，求得观测点各电性层的厚度 | 探测对象应为产状较平缓电阻率不同的地质体，且地形起伏不大
充电法 |  | 能迅速追索矿体延伸，或连接矿体，节省探矿工程 | 
重力测量法 |  | 受地形影响大，干扰因素多。但在深部构造研究上，是电法、磁法不可比的 | 探测的地质体与围岩间存在密度差才可用
地震法 |  | 准确度高，但是成本高 | 要求目的层地震波阻抗存在差异

## Slide 33: 地球物理法的特点
间接性和多解性
配合性
兼有勘探与试验两种功能
每种地球物理方法都有严格的应用条件和使用范围

## Slide 34: 四、地球化学方法
方法 | 研究寻找的矿种 | 采样对象 | 应用范围
岩石地球化学测量法（原生晕） | 铜、铅、锌、锡、钼、汞、锑、金、银、铬、镍、铀、锂、铌、钽、铁、非金属 | 岩石、古废石堆、断裂碎屑物 | 区域地质调查，矿产普查、详查、勘探，矿山开采
土壤地球化学测量法（次生晕） | 有色和稀有金属铜、铅、锌、砷、锑、汞、钨、锡、钼、镍、钴等，贵金属斤、银，黑色金属铬、锰、钒及某些非金属（磷）等 | 残破基层土壤、矿帽 | 矿产普查（含矿区普查）；配合1:20万、1:5万、1:1万、1:2000地质填图
水系沉积物地球化学测量法（分散流） |  | 水系沉积物、淤泥等 | 配合1:20万-1:25万区域地质填图或进行区域地球方法测量
水化学测量法（水化学） | 铜、铅、锌、钼、镍 | 水（矿泉水、地下水、井水） | 在气候比较潮湿，地下水露头条件良好，水温密网密度大，而水量小的地区
生物地球化学测量法 | 含铜、铅、锌、钴、钼、镍、钒、铀、锶、钡等元素的矿种 | 以草本植物或木本植物的叶为主 | 适用于大比例尺普查找矿
气体测量法 | 寻找石油、天然气、放射性原色矿床及含发挥性组分的各类矿床如汞、金、铜及铅、锌、锑、铋、钛、铀、钾盐、硝酸盐等 | 地面空气、土壤中气体、空中微尘 | 地面空气测量对大、中比例尺普查找矿均可采用，土壤中气体测量在含矿区找矿可广泛使用

## Slide 35: 地球化学方法的特点
具有复杂多样性和高度综合性
不同比例尺的区域性地球化学勘查，可以查明大范围或局部地区内成矿元素及主要伴生原色的分布、分配、迁移富集规律、元素共生组合和存在形式等围观因素及区域地球化学制图和化学分区区别。它可以指导成矿预测、缩小找矿范围，减少找矿的盲目性
地球物理化学方法为地球物理探矿方法的有效辅助手段之一。在评价和解释地球物理异常时，可以排除其多样性。在某种意义上说时一种直接的找矿方法，较之物理方法简单、直接

## Slide 36: 五、遥感方法——特点
大面积的同步观测，视域宽广
信息丰富，技术先进
定时、定位贯彻，提高观测的时效性
投入相对小，综合效益高等

## Slide 37: 六、探矿工程
基本概念
为探明隐伏矿体或某些特定地质体的形态、产状、埋藏深度、规模、结构和资源储量等，取出代表性的实物地质资料的工程技术
分类
探坑工程
钻探工程
探矿工程的特点
最大优点在于可一直接论证和观察矿体
不但在矿床勘探时使用，在矿床开采阶段也可使用
勘探深度大，施工速度快，使用灵活
钻探工程在矿产的勘查中失败把最常见、不可或缺的

## Slide 38: 第三节 固体矿产资源储量
一、固体矿产资源储量分类
二、固体矿产资源储量估算基础
三、固体矿产资源储量报告

## Slide 39: 一、固体矿产资源储量分类——资源类型划分
固体矿产资源
查明矿产资源
能利用矿产资源
尚难利用矿产资源
潜在矿产资源
资源量
探明资源量
控制资源量
证实储量
可信储量
储量

## Slide 40: 固体资源类型划分
固体矿产资源 | 矿业资源类型划分 |  | 资源量类型划分 |  | 储量类型划分 | 
固体矿产资源 | 查明矿产资源 | 能利用矿产资源 | 资源量 | 探明资源量 | 证实储量 | 储量
 |  | 尚难利用矿产资源 |  | 控制资源量 | 可信储量 | 
 | 潜在资源量 |  |  | 推断资源量 |  | 

## Slide 41: 二、固体矿产资源储量估算基础
矿床工业指标
资源量估算方法
储量估算的基本要求
资源储量结果发布

## Slide 42: 三、固体矿产资源储量报告
基本概念
矿产资源储量报告是指综合描述矿产资源储量的空间分布、质量、数量及其经济意义的文字和图标资料
包括矿产资源储量的各类固体矿产地质勘查报告、矿产资源储量核实报告、矿山储量年报（检测报告）、矿山闭坑地质报告、压覆矿产资源评估报告和固体矿产资源储量报告
不同类型报告的性质和用途
固体资源地质勘查报告
矿产资源储量核实报告啊
资源评价报告、矿山生产勘查报告也可属于矿产资源报告范畴
矿山储量年度报告（矿产资源储量监测报告）
矿山闭坑地质报告
压覆矿产资源评估报告
固体矿产资源储量报告

## Slide 43: 第七章 固体矿产采矿基础
第一节 采矿概述
一、开采过程
二、矿床开采方式
第二节 露天开采
一、露天开采的相关概念
二、露天采矿作业
第三节 地下开采
一、地下开采的相关概念
二、地下开采步骤及三级矿量
三、采矿相关的基本概念
三、露天矿开拓
四、露天矿采剥方法
五、露天开采境界的确定
三、地下开拓方法
四、地下采矿方法
五、煤炭开采

## Slide 44: 第一节 采矿概述
一、开采过程
二、矿床开采方式
三、采矿相关的基本概念

## Slide 45: 一、开采过程
主要生产过程
采准切割
回采
辅助生产过程
人员、材料和设备运送
电和压气等动力供应
矿石运输
地压管理
废石排弃
通风、防尘等劳动保护
排水、供水
设备维修安装
安全和环境保护
地质、测量及仓库管理等其他辅助工作

## Slide 46: 二、矿床开采方式
地下开采
露天开采
地下与露天联合开采

## Slide 47: 三、采矿相关的基本概念
矿山生产能力
年采出矿石量
年生产精矿量
矿山服务年限
年产量过大
年产量过小
矿石损失
损失率
回收率（回采率）
年生产的金属量
矿石贫化
矿石贫化
废石混入率
贫化率

## Slide 48: 第二节 露天开采
一、露天开采的相关概念
二、露天采矿作业
三、露天矿开拓
四、露天矿采剥方法
五、露天开采境界的确定

## Slide 49: 一、露天开采的相关概念
露天矿场
露天矿场
山坡露天矿
台阶与台阶构成要素
台阶高度
上部平盘
露天开采境界
露天开采境界
露天矿场的底
工作平盘与非工作平盘
工作帮坡线与工作帮坡角
最终边坡线与最终边坡角
出入沟和开段沟
出入沟
开段沟
最终边坡线
最终边坡角
工作帮坡线
工作帮坡角
工作平盘
非工作平盘
边帮
顶帮
底帮
端帮
工作帮与非工作帮
下部平盘
台阶坡面
台阶坡面角
坡顶线
坡底线
深凹露天矿

## Slide 50: 二、露天采矿作业
工作项目 |  | 
穿爆 | 穿孔工作 | 1.穿孔速度、炮孔质量对爆破、采装以及破碎等各项作业都有影响； 2.露天作业常用的传控设备有潜孔钻机和牙轮转机
 | 露天爆破工作 | 属于深孔爆破工作，其爆破参数和爆破规模都比较大。 露天矿还应用裂隙爆破、光面爆破和缓冲爆破等技术
采装工作 | 采装准备 | 常用的有单斗挖掘机和前端式装载机
 | 采装方式 | 分为一爆一采，一爆两采，一爆多采
运输工作 | 铁路运输 | 大型矿用标准轨；小型矿用窄轨
 | 公路运输 | 
 | 平硐溜运输、斜坡卷扬运输、架空索道运输 | 
排土工作 | 排土方式 | 
 | 排土场 | 

## Slide 51: 三、露天矿开拓
铁路运输开拓
公路运输开拓
平硐溜井开拓
胶带运输开拓
斜坡卷扬开拓
联合运输开拓

## Slide 52: 四、露天矿采剥方法
划分依据 | 类型
按照采剥工程发展空间上与露天开采境界的相对未知和时间上的选后顺序 | 全境界开采
 | 分期开采
 | 分区开采
 | 分期分区开采
按照工作台阶的开采方式 | 台阶全面开采：缓帮开采
 | 台阶轮流开采：陡帮开采
按照工作线的布置方式 | 纵向布置
 | 横向布置
 | 扇形布置
 | 环形布置

## Slide 53: 五、露天开采境界的界定
剥比法的概念
平均剥采比
分层剥采比
确定露天开采境界的方法
按采装、运输设备的规格和操作要求确定露天矿底部宽度
确定露天矿的最终边坡角
生产剥采比
境界剥采比
经济合理剥采比
根据经济原则确定露天开采境界

## Slide 54: 第三节 地下开采
一、地下开采的相关概念
二、地下开采步骤及三级矿量
三、地下开拓方法
四、地下采矿方法
五、煤炭开采

## Slide 55: 一、地下开采的相关概念
开采单元划分 | 矿田与井田
 | 前段与矿块
 | 盘区与采区
开采顺序 | 井田的开采顺序
 | 阶段的开采顺序
 | 矿块的开采顺序
 | 相邻矿体的开采顺序

## Slide 56: 二、地下开采步骤及三级矿量
地下开采步骤 | 开拓 | 
 | 采准和切割 | 
 | 回采 | 落矿
 |  | 矿石搬运
 |  | 地压管理
三级矿量 | 开拓矿量 | 
 | 采准矿量 | 
 | 被采矿量 | 

## Slide 57: 三、地下开拓方法
单一开拓法：平硐开拓法、斜井开拓法、竖井开拓法、斜坡道开拓法
联合开拓法：平硐与盲（竖、斜）井联合开拓法、竖井与盲（竖、斜）井联合开拓法、斜井与盲（竖、斜）井联合开拓法、

## Slide 58: 四、地下采矿方法
采矿方法 | 基本概念 | 适用范围 | 特点
由于矿床赋存条件的复杂性，矿岩性质的多变性以及其他因素等，决定了采矿方法种类繁多。 |  |  | 
空场采矿法 | 分为全面采矿法、房柱采矿法、留矿采矿法、分段矿房采矿法、阶段矿房采矿法 | 一般适用于矿石及围岩相当稳固，允许有相当大包路面的矿床 | 
充填采矿法 | 是伴随落矿、运搬及其他作业的同时，用填充料充填采空区的开矿方法。包括干式充填采矿法、水力充填采矿法、胶结充填采矿法 |  | 
崩落采矿法 | 以崩落围岩来实现地压管理的采矿方法，分为壁式崩落采矿法、分段崩落采矿法和阶段崩落采矿法 |  | 

## Slide 59: 五、煤炭开采
矿井生产系统
采煤方法
1.按巷道系统构成分类：壁式、柱式
2.按回采工艺分类：爆破采煤法、普通机械化采煤法、综合机械化采煤法和水力采煤法

## Slide 60: 第八章 固体矿产选矿基础
第一节 选矿概述
一、选矿的基本概念
二、选矿工艺指标
第二节 选矿的基本过程
一、准备作业
二、选别作业
三、精矿脱水与尾矿处理

## Slide 61: 第一节 选矿概述
选矿的概念
选矿的概念
精矿
选矿工艺指标
品位：原矿和选矿产品中有用成分的单位含量，通常用表示原矿、精矿和尾矿的品位。
品位：原矿和选矿产品中有用成分的单位含量，通常用𝛼、𝛽、𝜃表示原矿、精矿和尾矿的品位。
产率：需拿矿产品质量与原矿质量之比的百分比，称为该产品的产率。通常用表示。产率有精矿产率、中矿产率、尾矿产率。
产率：需拿矿产品质量与原矿质量之比的百分比，称为该产品的产率。通常用𝛾表示。产率有精矿产率、中矿产率、尾矿产率。
尾矿
中矿
选矿比：精矿品位与原矿品位之比，也就是获得1吨精矿所需处理原矿的质量。
富矿比：精矿品位与原矿质量之比，表示精矿中有用成分含量与原矿中该有用成分的倍数。
回收率：精矿中有用成分的质量与原矿中该有用成分质量之比的百分数。
选矿的概念
选矿的概念
精矿
选矿工艺指标
尾矿
中矿

## Slide 62: 第二节 选矿的基本过程
准备作业
破碎与筛分：破碎、筛分
磨矿与分级：磨矿、分级
选别作业
重力选矿
磁力选矿和电力选矿
精矿脱水与尾矿处理
精矿脱水
尾矿处理
浮游选矿
化学选矿及其他选矿方法
磨矿和分级决定着有用矿物的单体解理程度

## Slide 63: 磨碎设备
鄂式破碎机
圆锥破碎机
辊式泼水机
冲击式破碎机

## Slide 64: 筛分
格筛和棒条筛，属于固定筛
自动中心惯性振动筛
弧形筛、细筛

## Slide 65: 磨矿：直接影响选矿厂的技术指标
有用矿物单体解离度差，会造成精矿品位下降和回收率低；矿石过磨产生过粉碎，增加点好钢耗，且危害选别过程降低选别指标
根据产品细度程度，磨矿可分为：精磨矿（产品粒度0.15-3.0mm）；细磨矿（0.02-0.15mm）；超细磨矿（小于10um）
根据被磨物和运输方式，分为干式磨矿和湿式磨矿
根据研磨介质不同，磨矿机分为球磨机、棒磨机、自磨机或半自磨机、砾磨机

## Slide 66: 选矿
重力选矿
重介质选矿
跳汰选矿：水力跳汰、风力跳汰、重介质跳汰
磁力选矿与电力选矿
磁力选矿
电力选矿
浮游选矿
化学选矿方法：焙烧法、浸出法、溶剂萃取法、离子交换法、活性炭吸附法、离子浮法
其他选矿方法
化学选矿及其他选矿方法
摇床选矿
溜槽选矿

## Slide 67: 精矿脱水
收缩
过滤
干燥

## Slide 68: 尾矿处理
尾矿库（尾矿沉淀池）
尾矿输送系统
惠水疏松系统
尾矿水净化系统